## Slide 1
IG EPSI/ 03.03.2014
Tunnel Ebenrain Objekt-Nr. 4.502 und Tunnel Oberburg Objekt-Nr. 4.503
Massnahmenkonzept
Ertüchtigung Ulmendrainage
1.1 Heutige Situation
1.2 Massnahme
1.3 Vorversuch
2. Erstellen Bankettentwässerung
2.1 Vorschlag EK
2.2 Vorschlag MK
PFS 03.03.14

## Slide 2
Tunnel Ebenrain
Grundriss
ca. 225 m
ca. 160 m

## Slide 3
Tunnel Ebenrain
Geologie

## Slide 4
Vorarbeiten: - Demontage Leitschranken
Ertüchtigen Ulmendrainage
Tunnel Ebenrain Portal Nord FBLU

## Slide 5
Ebenrain Portal Nord
Ansicht

## Slide 6
Ebenrain Portal Nord
Grundriss

## Slide 7
(Tagespauschale)

## Slide 8
Oberburg
Geologie

## Slide 9
Vorarbeiten zum Bohren
- Demontage Leitschranken, Vorbohren
- Röhre BS kann nur auf Seite Überholspur eine Ulmendrainage eingebaut werden. Auf Seite Normalspur ist dies infolge der neuen Zentrale nicht mehr möglich
Röhre LU wurde ertüchtigt, Massnahmen sind keine vorgesehen
Bild austauschen
Ertüchtigen Ulmendrainage
Tunnel Oberburg - Portal Nord FBBS

## Slide 12
1. Ertüchtigen Ulmendrainage
Heutige Situation:
- Vorhandene Sickerleitung mit ø 50 mm entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen ø 200 mm
- Leitung nicht kontrollierbar, Unterhalt nicht möglich, keine Schächte vorhanden
- Versintern der Leitung und somit eine zunehmende Verschlechterung der heutigen Situation im Fahrraum ist wahrscheinlich. Bedeutet: Wasseraufstau  statisches Problem, weitere Zunahme von Wasseraustritte im Fahrraum, im Winter Eisbildung, weiter Zunahme von Bauwerksschäden wie Betonabplatzungen und Risse
Massnahme:
Ersatz der heutigen Leitung durch eine neue mit ø 125 - 200 mm

## Slide 13
Ertüchtigen Ulmendrainage
Umsetzung:
Mittels Horizontalbohrtechnik (HDD) SIA 165 (1999)
- Phase 1  Herstellen einer gesteuerten Pilotbohrung
- Phase 2  Aufweiten des Bohlochs und Räumung des Bohrkanals auf den Enddurchmesser
- Phase 3  Einziehen eines Sickerrohres
Vorteile:
- Schonender Eingriff am Tunnel
- Schnelles Verfahren
- Geringer Auswirkungen auf Verkehr

## Slide 14
Ertüchtigen Ulmendrainage
Umsetzung (HDD)
Nachteil:
- Vorausgesetzt der Vorversuch bestätigt die Machbarkeit (Lockergesteinsstrecke schwierig)
- Kein Stahleinbau z.B. Stahlbogen, Spritzbetonsicherung m. Netzen
- Zusätzliche Schächte im Gewölbe erforderlich alle 70 – 100 m
Risiken:
- Mögliche Gefahr für die Ebenrain-Quelle

## Slide 15
Ertüchtigen Ulmendrainage
Vorversuch: Machbarkeit aufzeigen (d= 50 mm)
Kosten (Anfrage Fa. Schenk AG Heldswil):
- Leitschranken, Vorbohren CHF 5’000.00
- Installation CHF 4‘500.00
- Bau eines Werkzeuges CHF 5‘000.00
- Bohranlage (Tagespauschale) CHF 4’200.00
- Einsatzpauschale (85 Fr/h, 2 Mann, Einsatz 10h) CHF 1‘700.00
- Nachtzuschlag (50 Fr/h?, 2 Mann, Einsatz 10h) CHF 1‘000.00
- Div. Maschinen CHF 2‘500.00
- Recyclinganlage (Tagespauschale) CHF 700.00
CHF 24‘600.00
Total pro Nacht ca. 25’000.00

## Slide 16
Beispiel eine Drainageleitung, welche im HDD Verfahren eingezogen wurde

## Slide 17
2. Erstellen Bankettentwässerung
Vorschlag EK
Sieht eine beidseitige Bankettentwässerung vor, bisher war keine vorhanden.
Vorschlag MK
Verbesserung zum EK in Bezug auf Ausführungsphase und Endzustand
- Massiverer Randstein
- Einsatz von «Schnellbeton» (Nachtsperrungen)
Nachteil: Keine
Risiken: Keine
Kosten: Neutral zum EK

## Slide 18
Vorschlag EK
Vorschlag MK
Erstellen Bankettentwässerung

## Slide 19
Ausbildung Blockfugen
- Fräsen der Fuge bis zur Abdichtung
- KDB Streifen (Combiflex)
- Abdeckblech (Werkstoff-Nr.: 1.4571)
- Ableiten des Wassers über Bankettentwässerung (Rinnen, Fallrohr, Leitung)
Ziel Wasserwegikeiten schaffen für «Restwasser»
Abdichten Betongewölbe
- Risse und Fehlstellen verpressen